ROSCO POLYTRAFFICenkel18 mm met dubbelzijdig loopvlak uit nieuwe rubber strips

TECHNISCHE BESCHRIJVING

Samenstelling

Schoonloopmat voor toepassing in een uitsparing. Samengesteld uit nieuwe rubber strips, die met effen grijze, zwarte of zebra kleurige nylon vezels doorweven zijn.

De nylon vezels komen aan het boven- en onderoppervlak van de rubber tevoorschijn.

De breedte van de strips is 18 mm.

De nylon vezels zijn gescheiden door een aluminium profiel, een alu natuurkleurig geanodiseerd profiel, een alu roestvrijstaalkleurig geanodiseerd profiel of een gekleurd PVC profiel.

Het geheel wordt samengehouden door een gegalvaniseerde staaldraad van 2 mm doorsnede. De uiteinden liggen verzonken in een hol profiel.

De totale dikte van de mat is ongeveer 18 mm.

Daar de mat aan boven- en onderkant identiek is, kan bij symmetrische vormen de mat aan beide zijden gebruikt worden.